# Предельные сроки устранения недостатков

# содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

| Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения ремонта после получения заявки диспетчером |
| --- | --- |
| I. Аварийные работы |  |
| протечки в отдельных местах крыши (кровли) | не более 1 суток |
| течь в трубопроводах, приборах, арматуре, кранах, вентилях, задвижках и запорных устройствах внутридомовых инженерных систем отопления, газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения | не более 1 суток |
| неисправности, связанные с угрозой аварии внутридомовых сетей отопления, централизованного газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и их сопряжений (в том числе с фитингами, арматурой и оборудованием) | немедленно |
| повреждение одного из кабелей внутридомовой системы электроснабжения, питающих Многоквартитрный дом, отключение системы питания Многоквартирного дома или силового электрооборудования | при наличии переключателей кабелей на воде в дом – в течение времени, необходимого для прибытия персонала, для выполнения работ, но не более 2 час. |
| неисправности во вводно-распредительном устройстве внутридомовой системы электроснабжения, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | не более 3 часов |
| неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий внутридомовой системы электроснабжения | не более 3 часов |
| неисправности, связанные с угрозой аварии внутридомовых сетей электроснабжения (в том числе, короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети) | немедленно |
| неисправности пожарной сигнализации и средств тушения в Многоквартирных домах | немедленно |
| II. Прочие непредвиденные работы |  |
| повреждения водоотводящих элементов крыши (кровли) и наружных стен (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр.), расстройство их креплений | не более 5 суток |
| трещины, утрата связи отдельных элементов ограждающих несущих конструкций Многоквартирного дома (отдельных кирпичей, балконов и др.) и иные нарушения, угрожающие выпадением элементов ограждающих несущих конструкций | не более 1 суток (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий и других архитектурных элементов, установленных на фасадах, со стенами | немедленное принятие мер безопасности |
| неплотность в каналах систем вентиляции и кондиционирования, дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами | не более 3 суток |
| разбитые стекла окон и дверей помещений общего пользования и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в помещениях общего пользования: а) в зимнее время | не более 1 суток |
| б) в летнее время | не более 3 суток |
| неисправности дверных заполнений (входные двери в подъездах) | не более 1 суток |
| отслоение штукатурки потолков или внутренней отделки верхней части стен помещений общего пользования, угрожающее ее обрушению | не более 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в помещениях общего пользования | не более 3 суток |
| неисправности систем автоматического управления внутридомовыми инженерными системами | не более 5 суток |
| неисправности в системе освещения помещений общего пользования (с заменой электрических ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | не более 3 суток |
| неисправности лифта | не более 1 суток |
| неисправности оборудования мусоропроводов | не более 1 суток |
| неисправности оборудования детских, спортивных и иных площадок, находящихся на земельном участке, входящем в состав Многоквартирного дома, связанные с угрозой причинения вреда жизни и здоровья граждан | не более 1 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| трещины и неисправности в печах, очагах, дымоходах и газоходах в помещениях общего пользования, способные вызвать отравление граждан дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания | не более 1 суток (с незамедлительным прекращением эксплуатации до исправления) |